## Slide 1: SmartBot
Roboter mit Reinforcement Learning
MSE-Vertiefungsprojekt 2
Joël Lutz
15. August 2018

## Slide 2: Inhalt
Ziel der Arbeit
Reinforcement Learning
Abklärungen & Entscheide
Simulation
OpenAI Gym environment
Versuchsaufbau
RL-Algorithmus
Fazit & Ausblick

## Slide 3: Ziel der Arbeit

## Slide 4: Ziel der Arbeit
Reinforcement Learning kennenlernen
Demonstrator: Roboter

## Slide 5: Reinforcement Learning
«bestärkendes Lernen»

## Slide 6: Reinforcement Learning: Erfolge
Weltbeste Spieler besiegt u.a. in Schach, Go & Dota 2
Atari-Games mit rohen Pixel-Inputs spielen (z.T. besser als Mensch)
Autonome Drohnen, Fahrzeuge etc.

## Slide 7: Reinforcement Learning: Konzept
Agent (Algorithmus)
Umgebung (Environment)
Actions
State
Reward (skalar)
Ziel: möglichst grosser kumulativer Reward

## Slide 8: Reinforcement Learning: Beispiel
Beispiel: Max (Agent)
Umgebung: Hundeschule mit Menschen
State: Sinneseindrücke
Reward: Leckerli
Actions: «Sitz», «Stehen», «Umher-Rennen»

## Slide 9: Reinforcement Learning: Policy
Policy π: Mapping von State auf Actions
Deterministisch:
Stochastisch:

## Slide 10: Reinforcement Learning: Value Functions
Value Function: Schätzung des zukünftigen Rewards
State Value Function
  «wie gut ist der momentane State»
Action Value Function

## Slide 11: Reinforcement Learning: Exploration vs. Exploitation
Exploration: State- & Action-Space erkunden
  Neue, bessere Wege entdecken
  Auf Kosten von bekannten Rewards
Exploitation: möglichst viel Reward erhalten
  immer die Action wählen, welche höchste Action Value hat
ε-greedy Policy
  In ε% der Zeitschritte zufällige Action wählen
  Sonst die mit dem grössten Action Value (greedy)

## Slide 12: Reinforcement Learning: Q-Learning
Beispiel: Q-Learning-Algorithmus
Action ausführen, Reward & neuer State erhalten
Action-Value updaten:
Action-Value in Richtung der bestmöglichsten Action-Values korrigieren

## Slide 13: Reinforcement Learning: Q-Learning Beispiel
Beispiel Windy Gridworld

## Slide 14: Reinforcement Learning: kontinuierliche State-Spaces
Viele mögliche States  Curse of Dimensionality
Value Function Approximation
w = Gewichtungsvektor
Neuronales Netz, Linearkombination etc.

## Slide 15: Reinforcement Learning: DQN
Deep Q-Learning (DQN)
Action Value Function mit neuronalem Netz approximiert
  Input = State (z.B. Bild)
  Output = Action Value für jede mögliche Action

## Slide 16: Reinforcement Learning: kontinuierliche Action-Spaces
Roboter  kontinuierliche Actions
Policy Gradient: Policy ist explizit als Funktion vorhanden
Z.B. neuronales Netz
  Input = State (Bild)
  Output = Action (Position)

## Slide 17: Reinforcement Learning: Actor-Critic
Actor = Policy
  wählt Action anhand des States aus
Critic = Action Value Function
  bewertet Action

## Slide 18: Reinforcement Learning: DDPG
Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG)
Actor & Critic durch neuronale Netze realisiert
  Actor: Input = State, Output = Action
  Critic: Input = State & Action, Output = Action Value (skalar)

## Slide 19: Abklärungen & Entscheide

## Slide 20: Abklärungen & Entscheide
Training mit Simulation
Simulator: Gazebo
RL-Toolkit: OpenAI Gym
Roboter: Pincher
Task: Quader Greifen
  Mit Inverse Kinematics (MoveIt)
Sensor: Kinect

## Slide 21: Abklärungen & Entscheide: Überblick
3 Haupt-Komponenten
  OpenAI Gym
  ROS
  Gazebo
Einfacher Wechsel zwischen Realität & Simulation
Läuft in Ubuntu 16.04 Virtual Machine
real robot & Kinect
Gazebo
physics engine
robot, box & Kinect simulation
OpenAI Gym
RL algorithm (e.g. Q-Learn, SARSA)
environment
state, reward
action
ROS
MoveIt!
robot descript-tion (URDF)
…

## Slide 22: Abklärungen & Entscheide: TODOs
Gazebo-Simulation von Pincher & Kinect
OpenAI Gym environment
Versuchsaufbau
RL-Algorithmus

## Slide 23: Simulation

## Slide 24: Simulation: Roboter
Roboter-Arm: URDF-Files
  Von Github
  Kein Gazebo-Package
  Greifer-Probleme
Ansteuerung über MoveIt Python API

## Slide 25: Simulation: Kinect
Gazebo-Files für Kinect schon vorhanden
Simulierte Kinect publiziert Daten über ROS-topics
  Publish-Subscribe Pattern
  Über ROS Python API abrufbar
data = rospy.wait_for_message("/camera/depth/image_raw", Image, timeout=5)

## Slide 26: OpenAI Gym environment

## Slide 27: OpenAI Gym environment
OpenAI Gym: RL-Toolkit
Environment
  Steuert Simulation
  Berechnet Reward
  Definiert Schnittstelle zwischen RL-Agent und Umgebung

## Slide 28: OpenAI Gym environment: Hello World
import gym
env = gym.make("CartPole-v0")
for i_episode in range(20):
state = env.reset()
for t in range(100):
env.render()
action = env.action_space.sample()
state, reward, done, info = env.step(action)
if done:
print("Episode finished!")
break

## Slide 29: OpenAI Gym environment: step-Methode
Fahre zu Position (vom RL-Agenten vorgeschlagen)
  Position ist erreichbar
    Reward-Berechnung
    Zurück zur Home-Position
  Position ist nicht erreichbar
    Reward = niedrig
Quader wie vorhin platzieren
Neues Bild aufnehmen (State)
Gib State & Reward dem RL-Agenten zurück

## Slide 30: OpenAI Gym environment: Reward-Berechnung I
Unrealistischer & fehlerhafter Greif-Prozess in Gazebo
  Kein Greifen & Platzieren möglich
Reward muss anders berechnet werden
  Arm fährt zu Position, Greifer immer offen
  Hoher Reward, wenn Greifer den Quader aufnehmen könnte

## Slide 31: OpenAI Gym environment: Reward-Berechnung II

## Slide 32: OpenAI Gym environment: Tiefenbilder
Simuliertes & reales Tiefenbild möglichst ähnlich
Zuschneiden auf Region of Interest
Noise auf simulierte Tiefenbilder geben
  Gaussscher Noise
Normalisiert auf [0, 255]

## Slide 33: OpenAI Gym environment: Action- & State-Space
Action-Space
  6-dimensional (x, y, z, roll, pitch, yaw)
  Kontinuierlich
  Eingeschränkt auf ungefähre Quader-Positionsmöglichkeiten
State-Space
  Tiefenbild (220x300x1)
  Quasi-kontinuierlich

## Slide 34: Versuchsaufbau

## Slide 35: Versuchsaufbau
Eigenes OpenAI Gym environment für realer Roboter
  Benötigt kein Gazebo & andere Treiber
Pincher kann über ROS-messages angesteuert werden
  Kein Unterschied für MoveIt Python API
USB-Ports von Pincher & Kinect müssen in VM überbrückt werden

## Slide 36: Versuchsaufbau: Tiefenbilder
Reales Tiefenbild (aus 6 Bildern gemittelt)
Simuliertes Tiefenbild

## Slide 37: RL-Algorithmus

## Slide 38: RL-Algorithmus: Ablauf
Erzeuge environment, initialisiere alles
Für jede Episode
  Reset Simulation  State
  Für jeden Zeitschritt
    Wähle Action aufgrund des States aus
    Rufe step-Methode auf  neuer State & Reward
    Lerne anhand des erhaltenen Rewards

## Slide 39: RL-Algorithmus: Reduzierung des Action-Spaces
4 anstatt 6 Dimensionen für die Actions verwenden
Roll- & pitch-Winkel fixiert auf 0 bzw. π/2
  Greifer schaut immer senkrecht nach unten
 Trainingszeit verkürzen

## Slide 40: RL-Algorithmus: DQN-Implementierung
DQN-Algorithmus ausprobiert (versuchsweise)
  Geht nur mit diskreten Action-Space  Diskretisierung
  4 Action-Dimensionen in je 10 Bereiche unterteilt  10’000 mögliche Actions
Action Value Function durch Convolutional Neural Net (CNN) approximiert
  Input: State (Tiefenbild)
  Output: Action Value für jede Action (10’000 Nodes)
  > 200 Mio. Parameter (!)

## Slide 41: RL-Algorithmus: DQN-Implementierung: Resultate
Schlechte Performance
War zu erwarten
Besser Algorithmus für kont. Action-Spaces verwenden
  Z.B. DDPG

## Slide 42: RL-Algorithmus: DDPG-Implementierung I
3 verschiedene DDPG-Implementierungen getestet
Actor & Critic durch je ein neuronales Netz realisiert
Beste Performance von baseline-Implementierung (von OpenAI Gym)
  Parameter-Noise anstatt Action-Noise  bessere Exploration

## Slide 43: RL-Algorithmus: DDPG-Implementierung II
Anpassungen an der Original-Implementierung
  Skalierung der Action-Bereiche ([-1, 1]  [a, b])
  Speichern & Laden eines Modelles
  Diverse kleinere Anpassungen

## Slide 44: RL-Algorithmus: DDPG-Implementierung: Resultate
Schlechte Performance
Gründe
  Unerreichbare Positionen
  Lange Trainingszeit (ca. 2.7 s pro Zeitschritt)
  Architektur der neuronalen Netze
  Abstürze von Gazebo

## Slide 45: RL-Algorithmus: DDPG-Implementierung: Film
SmartBot auf Cluster
SmartBot auf VM

## Slide 46: RL-Algorithmus: Berechnungs-Beschleunigung
Schnellere Berechnungen  mehr Zeitschritte simulierbar  bessere Performance
Mit GPU-Beschleunigung
  Nicht möglich in einer VM
Auf Cluster laufen lassen
  Neuinstallation aller Komponenten nötig

## Slide 47: Fazit & Ausblick

## Slide 48: Fazit
Projekt war sehr lehrreich
RL sehr spannendes Gebiet
Grosser Teil der Zeit für Gazebo-Simulation aufgewendet
Nur gegen Ende RL-Algorithmen austesten können
  Schlechte Performance erzielt
Gute Vorbereitung für Master-Thesis

## Slide 49: Ausblick
DDPG verbessern
  CNN statt Fully-Connected Neural Nets
  Preprocessing Tiefenbild
  Hyper-Parameter
  Reward-Shaping
Performance-Verbesserungen
  Auf Cluster oder GPU rechnen
  Gazebo-Abstürze verhindern/auffangen
Weitere Algorithmen
  HER, ACER, PPO, Cont. Q-Learning etc.
…